## Slide 1
人工智能通识课 · 实践项目
第五类：具身智能
具身智能
PyBullet 仿真机械臂控制
Franka Panda 七自由度机械臂 · 逆运动学 · 抓取流水线 · 多参数对比实验
2026年5月
人工智能通识课 · 实践项目

## Slide 2
一、项目概述
核心目标
在 PyBullet 仿真环境中
控制 Franka Panda 机械臂
完成末端定位与物体抓取
技术亮点
逆运动学求解 · 冗余自由度优化
抓取-移动-释放完整流水线
多参数对比批量实验
工具平台
Python + PyBullet 仿真引擎
Franka Panda 7-DOF URDF
GitHub 开源项目管理
▸ main.py：基础定位 ▸ grasp_demo.py：抓取流水线 ▸ parameter_comparison.py：参数对比实验

## Slide 3
二、技术背景
具身智能 = 大脑 × 身体 × 环境
强调物理形态对智能的必要性。
AI 不只是软件，更是与物理世界交互的实体。
感知 → 决策 → 执行 → 反馈，形成完整闭环。
PyBullet 物理仿真引擎
▸ 开源 · Python 接口 · 内置 URDF 模型库
▸ 碰撞检测 · 逆运动学求解 · 力/力矩控制
▸ Franka Panda 7-DOF 协作机器人完整 URDF
工作流程
① 设定目标
输入末端坐标 [x, y, z]
② IK 求解
逆运动学 → 7个关节角度
③ 位置控制
setJointMotorControl2
④ 逐步逼近

## Slide 4
三、核心实现 —— 逆运动学定位
def solve_ik(robot_id, end_effector, target):
"""逆运动学：笛卡尔坐标 → 关节角度"""
return p.calculateInverseKinematics(
robot_id, end_effector, target,
maxNumIterations=100,
residualThreshold=1e-4)
def move_to_position(target, steps=120):
joint_angles = solve_ik(target)
for step in range(steps):
for j, idx in enumerate(joints):
p.setJointMotorControl2(
robot_id, idx,
p.POSITION_CONTROL,
targetPosition=angles[j],
force=500.0)
p.stepSimulation()
▸ 设置目标坐标 [x, y, z]
▸ IK 求解器计算 7 个关节角
▸ 关节空间位置控制同步驱动
✓ 5 个不同方向目标全部可达
✓ 关节角度连续变化（无跳变）
✓ 逆运动学在中心区域精度最高

## Slide 5
四、抓取-移动-释放 流水线
① 预抓取
移动到物体上方 15cm
准备抓取姿态
② 下降抓取
末端下降至抓取高度
闭合夹爪，抓取物体
③ 抬升搬运
抬升至安全高度
水平搬运至目标位置
④ 释放
打开夹爪，释放物体
抬升离开，任务完成

## Slide 6
五、多参数对比实验（加分项）
沿 X 轴变化
Y=0, Z=0.3 · X: 0.3→0.7, 9 组
实验结果
误差 0.1~0.2mm
边界处略微增大
沿 Y 轴变化
X=0.5, Z=0.3 · Y: -0.3→0.3, 7 组
实验结果
中心区域精度最高
边界可接受
沿 Z 轴变化
X=0.5, Y=0 · Z: 0.05→0.50, 10 组
实验结果
过低奇异, 过高限位

## Slide 7
六、“教机器人” vs “自己做”
👤 人自己做
✓ 本能计算：大脑自动完成
✓ 无需精确三维坐标
✓ 视觉-运动自动闭环
✓ 触觉力实时反馈
✓ 强适应性，无奇异点问题
🤖 教机器人做
✗ 需精确三维坐标（厘米级）
✗ 需逆运动学迭代求解
✗ 7 个关节需协同同步控制
✗ 无力觉/触觉反馈机制
✗ 需处理奇异点和关节限位
⏱ 耗时：数秒到数分钟

## Slide 8
七、总结与展望
📌 已完成成果
✅ PyBullet 仿真环境搭建与机械臂控制
✅ 抓取-移动-释放 完整流水线（4阶段）
✅ 多参数对比实验（3组×26个测试点）
🚀 改进方向
① 集成视觉模块实现自适应抓取
② 引入深度强化学习训练最优策略
③ 打通 Sim-to-Real 部署到真实机械臂
④ 实现避障路径规划（RRT / A* 算法）
💡 核心感悟：教机器人做一个简单动作，比自己做难100倍——这正是具身智能的魅力。